Лекція № 18

Тема. Лінійні кола синусоїдального струму

План.

- Послідовне  з’єднання  активного  опору  і  індуктивного  опору.

- Послідовне  з’єднання  активного  опору  і  ємнісного опору.

Послідовне  з’єднання  активного  та  індуктивного  опорів

В  техніці  в  більшості  випадків  застосовують  кола  змінного  струму,  в  яких  є    як  r , XL , Xc   певним  чином   з’єднані   між  собою.

Активний опір і індуктивність одночасно мають котушки індуктивності.

Так котушки широко застосовуються в електричних машинах, трансформаторах та ін..

Котушку можна розглядати як послідовне з’єднання активного опору r і індуктивності, яка створює індуктивний опір  XL.

Рис. 1. а) Коло змінного струму з послідовно з’єднаними R i  L;

б) графіки зміни струму і напруги.

Напруга, прикладена до такого кола в кожний момент часу, витрачається на подолання активного й індуктивного опорів.

Нехай  коло,  по  якому  проходить  змінний  струм  i = Im t   має  R i  L, крізь них  проходить  один  і  той  же  струм.

Напруга  на  затискачах  такого  кола  в  будь – який  момент    часу  складається  з  двох  частин: активної складової напруги  ua , яка  змінюється  за синусоїдою,  збігаючись  за  фазою  зі  струмом,

ua = Im R t

і  індуктивної  складової  напруги (  реактивної  напруги) uL, яка  зрівноважує  е.р.с.  самоіндукції  і  випереджає  струм  на  чверть  періоду

uL = Im.

Миттєве   значення  напруги  u, яке  підводиться  до  опорів  r  і   XL  ,  в  кожний  момент  часу дорівнює:

u= ua+ uL = Im R t  + Im

Для діючих значень

Частина напруги, яка йде на подолання активного опору, називається активним спадом напруги:

Ua = I r – він збігається за фазою зі струмом.

Частина напруги, яка йде на подолання індуктивного опору, називається індуктивним спадом напруги:

UL = I XL  - випереджає струм на кут 90ᵒ

Побудуємо векторну діаграму кола. Для цього відкладаємо у горизонтальному напрямі вектор струму І і у тому ж напрямі вектор активного спаду напруги Ua, що збігається з ним. Оскільки індуктивний спад напруги випереджає струм на кут 90ᵒ, то вектор UL відкладаємо по вертикалі вгору. Додаючи геометрично вектори Ua і UL, отримаємо вектор напруги U.

Виділимо з векторної  діаграми  прямокутний трикутника напруг.

З трикутника напруг:

U =

Підставивши у цей вираз значення Ua = I r і UL = I XL , отримаємо:

, звідки

Якщо позначити  , то виразу можна надати простішого вигляду:

, де величину (Ом) називають повним опором.

Повний опор вимірюється в омах.

Поділивши всі сторони трикутника напруг на силу струму, отримаємо трикутник опорів.

З трикутника опорів знаходимо кут зсуву фаз  між напругою U і струмом І за формулами:

Напруга  випереджає  струм  за  фазою  на  кут  ,  миттєві значення додаються  алгебраїчно,  амплітудні  або  діючі  геометрично.

Рис. 2. а ) Векторна діаграма для кола змінного струму з R i  L;

б) трикутник опорів електричного кола з R i  L.

Таким  чином,  чим  менше  XL   порівняно  з  активним,  тим  менше   зсув  фаз  U  i  I   на  даній  ділянці  кола.

Якщо всі сторони трикутника напруг помножити на діюче значення струму І, то отримаємо трикутник потужностей. Він геометрично зв’язує між собою активну Р, реактивну Q і загальну S потужності.

Активна потужність Р дорівнює добутку активної складової напруги Uа  на силу струму І:

P =Ua I або P =I2 R,

Рис. 3. Трикутник потужностей електричного кола з R i  L.

з трикутника випливає, що

, де - косинус кута зсуву фаз між струмом і напругою, який називається коефіцієнтом потужності;

він показує, яка частина повної потужності перетворюється в активну.

Реактивна потужність Q дорівнює добутку індуктивної складової напруги UL на силу струму І:                QL = ULI,        або       QL = I2 XL

З трикутника потужностей

.

Реактивна потужність вимірюється у вольт-амперах реактивних.

Повна потужність вимірюється у вольт-амперах. З трикутника потужностей

S = U I =

Приклад 1.

У мережу з напругою U = 220В включений приймач, активний опір якого R = 26 Ом і індуктивність L = 0,041 Гн. Визначити струм I, кут зсуву φ, коефіцієнт потужності cos φ, повну S, активну Р і реактивну Q потужності, а також побудувати трикутники напруг, опорів і потужностей, якщо частота струму в мережі f = 50 Гц.

#### Розв’язання

1. Індуктивний опір: Ом

2. Повний опір: Ом

3. Струм в електричному колі: А

4. Коефіцієнт потужності:

5. За таблицею значень тригонометричних функцій знаходимо кут зсуву фаз

6. Повна потужність електричного кола: ВА

7. Активна потужність: Вт

8. Реактивна потужність: Вар

9. Активна складова напруги: В

10. Індуктивна складова напруги: В.

Пам’ятка для побудови векторних діаграм.

В колі з активним опором струм і напруга збігаються за фазою. В колі з індуктивністю – струм відстає на 90(, а в колі з ємністю – випереджає напругу на 90(. Коли в колі два типи опорів, то зсув фаз між струмом і напругою можна визначати розрахунком або за допомогою векторної діаграми.

При побудові векторних діаграм слід пам(ятати, що в нерозгалуженому колі є тільки один загальний струм, що проходить послідовно через всі опори. Цей струм збігається за фазою тільки з спадом напруги на активному опорі, щодо індуктивного або ємнісного опорів – то він відповідно відстає або випереджає ці спади напруг.  Задавшись масштабом, відклавши вектор струму і скориставшись властивістю послідовного кола, яка говорить, що напруга на затискачах усього кола дорівнює (геометричній) сумі напруг на окремих його дільницях, побудувати векторну діаграму як показано на рисунках до прикладів 1 і 2.

Послідовне  з’єднання  активного    і  ємнісного опорів

Розглянемо  коло  змінного  струму  з  послідовним  з’єднанням  R  i   C.

Рис. 4. а) Коло змінного струму з послідовно з’єднаними R  i C;

б) векторна діаграма для кола змінного струму з R i  С.

Побудуємо  векторну  діаграму для цього кола. Для цього врахуємо, що при проходженні по цьому колу змінного струму напруга на затискачах кола також є сумою двох складових Ua = I R і Uс = I Xc , причому перша збігається з струмом за фазою, а друга відстає від нього на 90ᵒ. В результаті геометричного додавання цих двох напруг дістаємо загальну напругу U , яка відстає від струму на кут φ.

Поділивши напругу  U на силу струму I , дістанемо трикутник опорів

Рис. 5. б) трикутник опорів електричного кола з R i С;

в) трикутник потужностей електричного кола з R i С.

Повний опір у цьому випадку:

Закон Ома при послідовному з’єднанні R i С має вигляд:  I = .

Зсув фаз між струмом і напругою (кут φ) у цьому колі можна визначити за косинусом      синусом   тангенсом

Якщо всі сторони трикутника напруг помножити на діюче значення струму І, то отримаємо трикутник потужностей. Він геометрично зв’язує між собою активну Р, реактивну Q і загальну S потужності.

Активна потужність Р дорівнює добутку активної складової напруги Uа  на силу струму І:

P =Ua I або P =I2 R,

з трикутника випливає, що

, де - косинус кута зсуву фаз між струмом і напругою, який називається коефіцієнтом потужності;

він показує, яка частина повної потужності перетворюється в активну.

Реактивна потужність Q дорівнює добутку індуктивної складової напруги UС на силу струму І:                QС = UСI,        або       QС = I2 XС

З трикутника потужностей

.

Реактивна потужність вимірюється у вольт-амперах реактивних.

Повна потужність вимірюється у вольт-амперах. З трикутника потужностей

S = U I =

Індуктивний  і  ємнісний  опір  існують  лише  для  змінного  струму  і  є  ніби  реакцією  кола  на  зміни  електричного  і  магнітного  полів,  які  відбуваються  в  індуктивності  й  ємності  при  змінному  струмі. Тому  індуктивні  і ємнісні  опори   називають  реактивними. Звичайно під реактивним опором Х розуміють той загальний опір, який є ніби сумарною реакцією кола, яка одночасно містить індуктивність і ємність, на зміни електричного й магнітного полів.

Приклад 2.

Реостат із опором R = 30 Ом і конденсатор із ємністю C = 220 мкФ з’єднані послідовно і включені в мережу змінного струму з напругою U = 220 В і частотою f = 50 Гц. Визначити діюче значення струму I, кут зсуву фаз між струмом і напругою φ, напругу на затисках реостата Uа і на затискачах конденсатора UС, активну P, реактивну Q і повну S потужності електричного кола. Побудувати трикутники напруг, опорів, потужностей.

Розв’язання

1. Опір ємності конденсатора: Ом

2. Повний опір ланцюга:  Ом

3. Діюче значення струму в ланцюзі: А

4. Коефіцієнт потужності:

5. Кут зсуву фаз між струмом і напругою:

6. Напруга на затисках реостата: В

7. Напруга на затискачах конденсатора: В

8. Активна потужність електричного кола:

Вт

9. Реактивна потужність: Вар

10. Повна потужність: ВА

Коефіцієнт потужності

- косинус кута зсуву фаз між струмом і напругою, який називається коефіцієнтом потужності.

Для забезпечення показників якості електроенергії по частоті і напрузі необхідно виконати наступні умови.

По-перше, наявна активна потужність повинна бути достатньою для покриття всього активного навантаження споживачів і втрат активної потужності в мережах при номінальних напрузі і частоті.

По-друге, наявна реактивна потужність генераторів, СК і інших компенсуючих засобів енергосистеми і споживачів повинна бути достатньою для покриття реактивного навантаження енергосистеми і втрат реактивного потужності в мережах при нормальних напрузі і частоті.

По-третє, розподіл наявної реактивної потужності генераторів; СК і інших способів, що компенсують, в енергосистемі повинні бути таким, щоб реактивне навантаження всіх споживачів разом із втратами реактивної потужності в мережах в основному могла бути покрита.

Недотримання цих умов веде до зниження частоти і напруги в мережах енергосистеми по відношенню стандартних значень.

Для організації контролю якості електроенергії необхідно:

-    визначити методи і способи виміру, що дозволяють одержати необхідну інформацію про якість електроенергії;

- визначити допустимі значення або допустимі діапазони зміни контрольованого показника якості електроенергії в обраному пункті контролю;

-    визначити тривалість і періодичність контрольних вимірів.

На вибір методу і відповідно способів виміру в першу чергу впливає  характер зміни контрольованого параметра, що у свою чергу в основному визначається характером зміни навантаження. Зміна всіх показників, установлених стандартом, носить переважно імовірнісний характер і, отже, вимагає використання статичних методів контролю і відповідно статистичних або приладів реєстрації. Пристрої для підвищення якості електроенергії можуть впливати як на один із її показників, так і на декілька. У останньому випадку вони називаються багатофункціональними. Пристрої можуть змінювати свої параметри в процесі роботи під впливом керуючого сигналу (регульовані пристрої), а можуть зберігати їх незмінними незалежно від режиму роботи мережі (нерегульовані пристрої).

Регулювання може бути плавним або ступінчатим. Вмикання і відключення окремих частин пристрою може здійснюватися за допомогою контакторів або безконтактним способом - переключенням кіл тиристором у момент переходу струму через нуль.

Регулювання напруги роблять за допомогою трансформаторів із РПН і регульованих К.У. Останні більш ефективні для цих цілей у мережах 0,38 кВ, де їхній регулюючий ефект найбільш суттєвий. Існують дослідні розробки трансформаторів із безконтактним переключенням РПН (ВИЭСХ) і секцій НУ (МЭИ). Обидва пристрої розроблені в двох варіантах - із плавним і ступінчатим регулюванням.

Зниження коливань напруги можна здійснити за рахунок споживання реактивної потужності, зміни параметрів зовнішньої мережі, усунення взаємних впливів постійних і змінних навантажень. Для зниження коливань напруги доцільно застосовувати автоматичне регулювання порушення синхронних двигунів із соsφ , що випереджає (для зменшення накидів реактивної потужності), обмежувати струми пуску і самозапуску двигунів. Вибір того або іншого способу зниження коливання напруги повинен визначатися техніко-економічним розрахунком.

Зменшення вищих гармонік досягається за допомогою фільтрів вищих гармонік, що являють собою послідовно з'єднані реактор і БК. Параметри реактора з БК підбираються таким чином, щоб їхній результуючий опір був рівним нулю. У загальному випадку на кожну гармоніку потрібний свій фільтр.

Фільтри вищих гармонік різного типу розроблені Ждановським металургійним інститутом. Усть-Каменогорським заводом у 1982 р. випущені дослідні установки фільтрів 5, 7, 11 і 13-й гармонік.

Зниження несимметрії напруг може бути досягнуто двома дорогами: зниженням опору мережі струмам зворотної і нульової послідовностей; зниженням значень самих струмів.

Питання для самоконтролю

- Поняття ємнісного опору та його математична формула.

- Як зсунуті за фазою струм і напруга в колі з ємністю.

- Поняття реактивної потужності кола з ємністю, математична формула.

- Що таке трикутник напруг? Чим відрізняються трикутники напруг кіл з RL та RC.

- Поняття  повної потужності, математична формула.

- Що таке повна, активна і реактивна потужності?

- Як пов’язані активна, реактивна і повна потужності?

- Поняття  коефіцієнту потужності. Техніко-економічне значення соs φ

- В яких межах може змінюватись коефіцієнт потужності?

- В яких межах змінюється кут зсуву фази в колах з RL та RC?

- Побудова векторної діаграми кола при послідовному з’єднанні елементів  кола з RL.

- Побудова векторної діаграми при паралельному з’єднанні елементів кола з RC .

- Накреслити трикутник опорів струмів, напруг, потужностей в колі з активним опором і індуктивністю.

- Накреслити трикутник опорів струмів, напруг, потужностей в колі з активним опором і ємністю.

# Text boxes

R

Z

XL

Ua

I

U

UL

P

Q

S

U

UL

UA

φ

φ

Z

R

xL

S

P

Q

C

R

Uc

I

Ua

U

S

Q

φ

xС

R

Z

φ

U

UC

P

φ