Практичне заняття

Тема:  Лінійні електричні кола синусоїдального струму

Назва: Розрахунок режимів резонансу напруг  і резонансу струмів

Варіант 3, 9, 15

Задача 1

До кола змінного струму, яке складається з котушки з активним опором r = 12 Ом, індуктивністю L = 31,8 м Гн і конденсатора ємністю С підключена напруга U=120 В. Частота f = 50 Гц. Визначити ємність конденсатора С при якій настане резонанс напруг, струм у колі, напругу на котушці і конденсаторі. Побудувати векторну діаграму.

Задача 2

Котушка індуктивності і конденсатор підключені паралельно. Активний опір котушки r = 2 Ом, індуктивність L = 10 м Гн, ємність конденсатора С = 100 мкФ.  Напруга мережі U=120 В. Визначити резонансну частоту. Струми в кожній вітці і всього кола. Побудувати потенційну діаграму.

# Text boxes

R1

i1

i2

L1

i

С2

R

С

L

i

### Рис. 1. До задачі 2

Рис. 1. До задачі 1

R1

i1

i2

L1

i

С2